# 1. Braille EDGE 40 - Kom godt i gang

## 1.1 Pakkens indhold

1) Braille EDGE 40

2) Lysnet-Adapter

3) USB-kabel

4) USB omformerstik

5) SD-kort (2GB)

6) bæretaske

7) dokumentations-cd

8) “kom godt i gang”-manual i punkt

## Tastaturets indretning

1) Overside: Braille-display, 4 Rul-knapper, 40 markørflyttetaster, 9 tasters Perkins-tastatur, 8 funktionstaster, 8 navigationsknapper, højttaler

A. Funktionstasterne er placeret ud for mellemrumstasten, 4 på hver side.

Fra venstre mod højre (F1-F8): Esc, Tab, Ctrl, Alt, Shift, Indsæt, Windows, Applikations-tast

2) Forside: Tænd/sluk-knap nær højre side

3) Venstre side: Bluetooth tænd/sluk-kontakt, SD-kortlæser

4) Højre side: USB OTG-port, stik til lysnet-adapter

5) Bagside: Reset-knap mod venstre side

* Der henvises til afsnit 1.4 i brugervejledningen for yderligere information.

## 1.3 Opladning og Tænd/sluk

1) Opladning

A. Via lysnet-adapter: opladning tager omkring 4 timer og 30 minutter

B. Via USB-kabel: opladning tager omkring 10 timer og 30 minutter

2) Tænd / sluk

A. Dvaletilstand til/fra: Tryk på tænd/sluk-knappen i 0,3 - 3 sekunder.

B. Tænd / sluk: Tryk på afbryderen i mere end 3 sekunder.

* Der henvises til afsnit 2,1 i brugervejledningen for yderligere oplysninger.

## 1.4 General navigation

Braille EDGE 40’s hovedmenu består af 5 elementer: Notesblok, Terminal til skærmlæser, Programmer, indstillinger og Information.

brug følgende tastetryk til at navigere i menupunkter og indstillinger.

1) Flyt til næste emne: Pil-ned eller Mellemrum-4

2) Flyt til forrige emne: Pil-op eller Mellemrum-1

3) Åbn program eller menu: Enter, højre pil, eller markørflyttetast to gange

4) Annuller: Esc, venstre pil, eller Mellemrum-Z (pkt. 1-3-5-6)

5) ændre værdien af en indstilling: mellemrum eller backspace

6) Åbn Globale indstillinger: Mellemrum-O (pkt. 1-3-5).

(Du kan indstille Braille-display, tid for visning af meddelelser, dvaletilstand osv.)

* Der henvises til afsnit 2,2 i brugervejledningen for yderligere oplysninger.

## 1.5 Terminal-mode

### 1.5.1 Tilslutning til PC via USB

Hvis du vil tilslutte Braille EDGE 40 til pc'en, skal USB-driveren til Braille EDGE 40 være installeret på PC'en.

1) Slut Braille EDGE 40 til pc'en via USB-kablet.

2) Hvis Braille EDGE 40 er tændt eller i dvale, starter Terminal-mode automatisk.

3) Start skærmlæseren på din pc.

4) Under din skærmlæsers indstillinger for punkt-display skal du vælge Braille EDGE som navnet på enheden og vælge USB som kommunikationsport.

* Der henvises til afsnit 4.4.1 i brugervejledningen for yderligere oplysninger.

### 1.5.2 Tilslutning til PC og Skærmlæser via Bluetooth

Inden du tilslutter Braille EDGE 40 som et Bluetooth-display til pc'en, skal Bluetooth først aktiveres på pc'en.

Efter du har sikret, at Bluetooth er aktiveret, skal du følge vejledningen nedenfor:

1) Skub kontakten på venstre side til bageste position for at aktivere Bluetooth på Braille EDGE.

2) Start Terminal-mode på Braille EDGE 40.

3) Søg efter Braille EDGE 40 på pc'en ved hjælp af "Tilføj en Bluetooth-enhed" i Kontrolpanelet.

4) Vælg Braille EDGE 40 og par enheden med pc'en.

5) Start skærmlæseren på din pc.

6) Under indstillingerne for punkt-display, skal du konfigurere enhedsnavnet og den virtuelle serielle kommunikationsport.

* Der henvises til afsnit 4.4.2 i brugervejledningen for yderligere oplysninger.

For information om parring med I-phone henvises til afsnit 4.4.3 i brugervejledningen.

## 1,6 Oprettelse af et nyt dokument

Før du kan oprette et nyt dokument, skal et SD-kort indsættes i den Braille EDGE 40.

Følg instruktionerne nedenfor:

1) Tænd for Braille EDGE 40.

2) Gå til Notesblok og tryk på Enter eller to gange på en markørflyttetast.

3) Tryk på Ctrl-N (pkt. 1-3-4-5) for at oprette et nyt dokument.

4) Et nyt dokument med navnet noname.brl bliver oprettet og markøren placeres på noname.brl i fillisten.

5) Tryk på ENTER på noname.brl.

6) Dokumentet åbnes i Notesblok, og du kan indtaste og redigere tekst.

* Der henvises til afsnit 3,4, 3,5 og 3,6 i brugervejledningen for yderligere oplysninger.

## 1.7 Hjælpemenuen

Du kan åbne den indbyggede hjælpemenu fra overalt på enheden med Mellemrum-h (pkt.-1-2-5), og i listen kan du trykke Enter for at aktivere et bestemt punkt i hjælpemenuen.

* Der henvises til afsnit 2,8 i brugervejledningen for yderligere oplysninger.

# 2. Kommando-oversigt

## 2,1 Generelle genveje

Flyt til det næste element i en menu eller liste: Pil-ned eller Mellemrum-4

Flyt til det forrige element i en menu eller liste: Pil-op eller Mellemrum-1

Flyt til det første emne i en menu eller liste: pil-op - venstre pil eller Mellemrum-1-3

Flyt til det sidste element i en menu eller liste: pil-ned - højre pil eller Mellemrum-4-6

Flyt 40 emner ned: Alt-pil-ned eller Mellemrum-3-4-5

Flyt 40 emner op: Alt-pil-op eller Mellemrum-1-2-6

Udfør program: Enter eller højre-pil eller markørflyttetast to gange

Åbn undermappe: Enter eller højre-pil eller markørflyttetast to gange

Annuller: Esc. eller venstre-pil

Afslut: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)
Gå ind i mappe eller åben fil: højre-pil eller Enter

Flyt tilbage et niveau i mappestrukturen: venstre-pil eller backspace

Åbn menuen: Mellemrum-1-3-4 eller Alt

## 2.2 Notesblok

Åbn nyt dokument: Ctrl-N (pkt. 1-3-4-5)

Åbent seneste dokument: Ctrl-P (pkt. 1-2-3-4)

Åbn dokument i læse-mode: Ctrl-r (pkt. 1-2-3-5)

Flyt til forrige linje: Mellemrum-1 eller pil-op

Flyt til næste linje: Mellemrum-4 eller pil-ned

Flyt til starten af linjen: Mellemrum-1-3

Flyt til slutningen af linjen: Mellemrum-4-6

Flyt til foregående afsnit: Mellemrum-3 eller Ctrl-pil op.

Flyt til næste afsnit: Mellemrum-6 eller ctrl-pil-ned

Flyt til forrige side: Mellemrum-2-3 eller alt-pil-op

Flyt til næste side: Mellemrum-5-6 eller alt-pil-ned

Flyt til toppen af dokumentet: Mellemrum-1-2-3 eller Ctrl-Alt-pil op.

Flyt til slutningen af dokumentet: Mellemrum-4-5-6 eller Ctrl-Alt-pil ned

Start block: Ctrl-B (pkt. 1-2)

Vælg alt: Ctrl-A

Klip blok

Ctrl-X (pkt. 1-3-4-6)

Kopier: Ctrl-c (pkt. 1-4)

Indsæt: Ctrl-v (pkt. 1-2-3-6)

Slet tegn: Alt-c (pkt. 1-4)

Slet ord: Alt-w (pkt. 2-4-5-6)

Slet linje: Alt-l (pkt. 1-2-3)

Slet blok: Ctrl-D (pkt. 1-4-5)

Fortryd: Ctrl-z (pkt. 1-3-5-6)

Indsæt dags dato: Indsæt-d (pkt. 1-4-5)

Indsæt nuværende klokkeslæt: Indsæt-t (pkt. 2-3-4-5)

Indsæt beregning og resultat: Indsæt-R (pkt. 1-2-3-5),

Søg tekst: Ctrl-f (pkt 1-2-4)

Søg igen: Ctrl-Shift-F (pkt. 1-2-4)

Erstat: Ctrl-R (pkt. 1-2-3-5)

Sæt mærke: Ctrl-m (pkt. 1.3.4)

Gå til mærke: Ctrl-j (pkt. 2-4-5)

Automatisk læsning: Rul-op-Rul-ned

Vis formaterings-tegn: Ins-c (pkt. 1-4)

Læse-mode: Alt-r (pkt. 1-2-3-5)

Hastighed for automatisk læsning: Shift-venstre-pil eller Shift-højre-pil

Kopier fil / mappe: Ctrl-c (pkt. 1-3)

Klip fil / mappe: Ctrl-x (pkt. 1-3-4-6)

Indsæt fil / mappe: Ctrl-v (pkt. 1-2-3-6)

Slet fil / mappe: Ctrl-d (pkt. 1-4-5)

Marker alle filer / mapper: Ctrl-a

Opret ny mappe: Ctrl-f (pkt. 1-2-4)

Omdøb fil / mappe: Ctrl-e (pkt. 1-5)

Find fil / mappe: Ctrl-s (pkt.-2-3-4)

Egenskaber: Ctrl-i (pkt. 2-4)

Indstillinger: Ctrl-e (pkt. 1-5)

## 2.3 Terminal til skærmlæser

backspace: backspace eller Mellemrum-1-2

Delete: Mellemrum-1-4-5

Insert: F6

Alt: F4

Alt-[tegn]: F4-[tegn]

Enter: Enter eller Mellemrum-1-5

Ctrl: F3

Ctrl-[tegn]: F3-[tegn]

Tab: F2

Shift-Tab: F2-F5

Ctrl-Tab: F2-F3

Ctrl-Shift-Tab: F2-F3-F5

Esc: F1

Shift-Esc: F1-F5

Ctrl-Shift-Esc: F1-F3-F5

Shift-[tegn]: F5-[tegn]

Caps Lock: Mellemrum-u (pkt. 1-3-6)

Pil-op: Pil-op eller Mellemrum-1

Pil-ned: pil-ned eller Mellemrum-4

Venstre-pil: Venstre-pil eller Mellemrum-3

Højre-pil: Højre-pil eller Mellemrum-6

Ctrl-venstre-pil: Mellemrum-2

Ctrl-højre-pil: Mellemrum-5

Side-op: Mellemrum-2-3

Side-ned: Mellemrum-5-6

Ctrl-side-op: Mellemrum-1-2-6

Ctrl-side-ned: Mellemrum-3-4-5

Home: Mellemrum-1-3

End: Mellemrum-4-6

Ctrl-home: Mellemrum-1-2-3

Ctrl-end: Mellemrum-4-5-6

F1 - F12: markørflyttetast 1 - 12

Windows-tast: F7

Applikations-tast: F8

Windows-tast + [bogstav]: F7-[bogstav]

Break-tast: Mellemrum-p (pkt. 1-2-3-4)

Pause: Mellemrum

Alt-f4: Mellemrum-1-3-4-6

## 2.4 Programmer

1) Lommeregner

Vis resultat (lig med): Enter

Indtast ny beregning: Enter

Plus: pkt. 2-3-5-8

Minus: Pkt. 3-6-8

Gange: Pkt. 3-5

Divideret med: Pkt. 3-4-8

Procent: Pkt. 2-4-5-7-8

Potens: Pkt. 1-2-3-4-8

Decimalkomma: Pkt. 2

Venstre parentes: Pkt. 2-3-6-8

Højre parentes: Pkt. 3-5-6-8

Ryd alt: Ctrl-e

Gem til fil: Ctrl-s

Kopier linje: Ctrl-c

Indsæt: Ctrl-v

Kopier Resultat: Ctrl-r

Vis forrige beregning og resultat: Pil-op

2) Dato og klokkeslæt

Indstil dato og tid: Ctrl-s (pkt. 2-3-4)

Indstillinger for dato og tid: Ctrl-o (pkt. 1-3-5)

3) Stopur

Start/Stop: Enter

Pause: Mellemrum

Nulstil: backspace

4) Nedtællingsur

Start/Stop: Enter

Pause: Mellemrum

Nulstil: backspace

Luk: ESC-tasten

5) Planlægningskalender

Rediger aftale: Ctrl-m (pkt. 1-3-4)

Vis alle aftaler: Ctrl-a (pkt.1)

Søg i aftaler: Ctrl-f (pkt. 1-2-4)

Slet aftale: Ctrl-d (pkt. 1-4-5)

Kopier aftale: Ctrl-c (pkt. 1-4)

Indsæt aftale: Ctrl-v (pkt. 1-2-3-6)

Sikkerhedskopier aftaler: Ctrl-b (pkt. 1-2)

Gendan aftaler: Ctrl-g (pkt. 1-2-4-5)

## 2.5 Information

Kontroller plads på SD-kort: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Check batteriniveau: Mellemrum-p (pkt. 1-2-3-4)

Vis firmware-version: Mellemrum-v (pkt. 1-2-3-6)

Bluetooth-status: Mellemrum-b (pkt. 1-2)

Kontroller Dato og Tid: Mellemrum-t (pkt. 2-3-4-5)

Åbn Indstillinger: Mellemrum-o (pkt. 1-3-5)

Åbn den indbyggede hjælp Mellemrum-h (pkt. 1-2-5)

## 2.6 USB-mus interface

Klik højre museknap: Åbn menuen

Dobbeltklik højre museknap: Åbn menuen "Globale indstillinger"

Klik venstre museknap: Vælg eller fravælg nuværende emne (Kun i filbrowser)

Dobbeltklik venstre museknap: Udfør den valgte funktion

Klik både højre og venstre museknap: Afslut

Rullehjul ned et klik: Flyt til det næste element

Rullehjul op ét klik: Flyt til det forrige element

Klik på musehjulet i filbrowser: Flyt tilbage et niveau i mappestrukturen.

Klik på musehjulet i notesblok: Skift rulning mellem linje, sætning, afsnit, og side.

Dobbeltklik på musehjulet i Notesblok: Slå automatisk læsning til og fra.

Klik venstre museknap i Notesblok: Start eller afslut blok